| Unternehmen | Gefährdungsbeurteilung( Friedhof / Grabmacher- und Beisetzungsarbeiten | Dok-Nr.: | GBU-W-G002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ersteller: |  |
|  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Friedhof |
| Tätigkeiten: | Grabmacher- und Beisetzungsarbeiten |
| Rechtsvorschrift/ Information | VSG 4.7, Broschüre: Sicher Arbeiten auf Friedhöfen |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Erschlagen ▪ Grabmale und Einfassungen vor Beginn der Aushubarbeiten entfernen oder schriftliche Bestätigung von einen Sachkundigen (z. B. Steinmetzmeister) vorhalten, dass die Standsicherheit mit fortschreitendem Aushub gewährleistet ist | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Unkontrolliert bewegte Teile ▪ Verbaumaterial und Grablaufroste (mind. 40 cm breit) in ausreichenden Mengen bereitstellen ▪ Verbau immer allseitig und lückenlos mit fortschreitendem Aushub, spätestens ab einer Grabentiefe von 1,25 m einbauen ▪ Verbaumaterial erst entnehmen, wenn es durch das Verfüllen nicht mehr benötigt wird ▪ Aushubmaterial mind. 60 cm von der Grabenkante entfernt lagern (gleiches gilt für Erdcontainer und Stützen des Friedhofbaggers) ▪ persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuh, Kopfschutz, Schutzhandschuh etc.) verwenden | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Absturz ▪ ausgehobene Gräber durch Abdeckung gegen Hineinstürzen sichern | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Stolpern ▪ Verkehrswege so gestalten, dass Särge sicher transportiert werden können ▪ geeignete Grablaufroste (mind. 40 cm bereit) verwenden ▪ Lauffläche der Grablaufroste freihalten (keinen Blumenschmuck oder Rasenteppiche auflegen) | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Heben und Tragen ▪ Sargwagen einsetzten ▪ Sargversenkeinrichtung einsetzen ▪ manueller Sargtransport nur mit ausreichend viel Personal ▪ Hebe- und Tragehilfen, wie Seile und Schlupfe einsetzen ▪ bei der manuellen Beisetzung die Querhölzer durch eine zusätzliche Person entfernen lassen und Sarg gleichmäßig ablassen | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Sonstige Gefährdungen, Grabaushub ▪ bei nicht standfesten Böden oder bei Gräbern tiefer als 1,75 m befindet sich eine zweite Person in Sicht- und Rufweite ▪ eine ausreichend lange Leiter ist für den Ein- und Ausstieg vorzuhalten | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Staub ▪ Kremationsasche möglichst staubarm verstreuen ▪ nach jedem Streuvorgang Streufläche beregnen, ggf. Asche in dafür vorgesehene Erdlöcher verfüllen ▪ Streufläche kennzeichnen ▪ Atemschutz mind. FFP2 bereitstellen ▪ bei Pflegemaßnahmen (z. B. Mäharbeiten) auf einer Streufläche, muss diese feucht sein | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | Ort, Datum | Unterschrift |

# Footnotes

( Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Baulichen Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibration und Psychische Belastungen