| Unternehmen | Gefährdungsbeurteilung( Arbeiten mit der Motorsäge | Dok-Nr.: | GBU-W-C002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ersteller: |  |
|  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  | Datum: |  |
| Arbeitsplatz/-bereich: | Forst- und Baumarbeiten |
| Tätigkeiten: | Arbeiten mit der Motorsäge |
| Rechtsvorschrift/ Information | VSG 3.1, VSG 4.2, VSG 4.3, Broschüren: Waldarbeit, Baumarbeiten |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Schnittverletzungen bei Arbeitsausführung ▪ Persönliche Schutzausrüstung (PSA) bereitstellen, benutzen ▪ Sicherheitseinrichtungen der Motorsäge funktionieren ▪ Bestimmungsgemäße Verwendung der Motorsäge ▪ mindestens Armlänge plus doppelte Motorsägenlänge als Gefahrenbereich | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Schnittverletzungen bei Wartung und Transport ▪ Motorsäge beim Schärfen fixieren ▪ Schutzhandschuhe beim Schärfen tragen ▪ Schwertschutz der Motorsäge beim Transport benutzen | (2) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Kontakt zu Ottokraftstoff (Gase, Dämpfe, Hautkontakt) ▪ Einsatz von Akkugeräten prüfen ▪ Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) verwenden ▪ Sicherheitseinfüllstutzen verwenden ▪ Einweggebinde verwenden | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |

| Gefähr-dungs-faktor | Gefährdungen / Belastungen ▪ Beispiel-/Standardmaßnahmen | Risiko 1: Gering 2: Mittel 3: Hoch | Besteht ein Defizit? | Einzuleitende Maßnahmen Die Rangfolge der Maßnahmen (technisch, organisatorisch, persönlich) ist zu berücksichtigen | Durchführung 1) Wer 2) Bis wann 3) Erl. am | Wirksamkeit geprüft 1) Wer 2) Erl. am |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Nein |  |  |  |
|  | Schnittverletzung durch unsicheren Standplatz ▪ Motorsägenarbeit nicht auf der Leiter ausführen (nur sichere Standplätze wie z. B. Hubarbeitsbühne oder Gerüst sind zulässig) ▪ bei natürlichen Boden auf sicheren Stand achten (z.. B. am Hang) | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
|  | Organisationsmängel ▪ keine Alleinarbeit bei Arbeiten mit der Motorsäge | (3) |  |  |  | 1) 2) 3) | 1) 2) |
| Verantwortlicher (Name, Vorname) | Ort, Datum | Unterschrift |

# Footnotes

( Gilt nur in Verbindung mit den übergreifenden Modulen Gefahrstoffe, Biostoffe, Bauliche Anlagen, Fahrzeuge, Lärm, Vibrationen, Psychische Belastungen und dem Modul Forst- und Baumarbeiten allgemein